## Slide 1
VGA Monitor
VGA Controller:
Decode OP Code + pointer position
Generate pCLK
Load and split number from „currNum“
Load „outpChar“ or use given Char
Char look-up table
RW|Op-Code| RGB | Char
Data bus
en
1 | 3 | 3 | 8 |bits
CLK
var
currNum
var
outpChar
Video buffer
80x40 cells
H_sync
V_sync
pCLK
Next frame
pCLK
RGB
Sync
RGB
Char +
position
Pixels
Compute absolute pixel positions
Cell offset
Char
Pixel matrix

## Slide 2
OP-Code | Operation | Output / update | Pointer
000 | outputClrScreen | Blank screen | Pointer=[0]
001 | outputNewLine | Pointer | Pointer+=40
010 | outputChar | Load Char / Send Char to Video Buffer at PointerPos | Pointer+=1
011 | outputText | Load Text / Send Chars to Video Buffer until Text register 0h | Pointer+=40
100 | outputLine | Load --- / Send Chars to Video Buffer | Pointer+=40
101 | outputNumber | Load „currNum“ / split in digits / send to Video Buffer | Pointer+=N*
110 | inputText | Input Char to „Text“ register | T_Pointer+=1
111 | resetText | Erase Text | T_Pointer = 0
N* := Digits